建设项目环境影响报告表

项目名称： 临涣煤化工基地天然气高中压调压站项目

建设单位：（盖章）淮北华润燃气有限公司

编制单位：安徽国信环境保护工程研究院有限公司

编制日期：二〇二〇年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

（1）项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

（2）建设地点--指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

（3）行业类别--按国标填写。

（4）总投资--指项目投资总额。

（5）主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

（6）结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

（7）预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

（8）审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 临涣煤化工基地天然气高中压调压站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 淮北华润燃气有限公司 |
| 法人代表 | 秦艳 | 联系人 | 杨满 |
| 通讯地址 | 安徽省淮北市洪山南路135号 |
| 联系电话 | 0561-3889210 | 传真 | - | 邮政编码 | 235000 |
| 建设地点 | 安徽省淮北市濉溪县安徽（淮北）新型煤化工合成基地 |
| 立项审批部门 | 淮北市发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-340621-45-02-005724 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别 | D4511天然气生产和供应业 |
| 占地面积（m2） | 7019.93 | 绿化面积（m2） | 1967 |
| 总投资(万元) | 412.96 | 环保投资 (万元) | 5 | 环保投资占总投资比例 | 1.21% |
| 评价经费 | -- | 预期投产日期 | 2020年11月 |
| 任务背景 城市燃气是人民生活和工业生产的重要能源。城市燃气和发展水平也是城市现代化水平的重要标志，是建设现代化城市的必要条件，对加速建设现代化城市，改善城市的生态环境和投资脂环境具有重要意义。 淮北华润燃气有限公司位于安徽省淮北市洪山南路135号，是一家专业从事管道燃气、汽车加气站、液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）业务供应的企业。2019年8月14日，淮北华润燃气有限公司取得了淮北市发展和改革委员会关于“建设南坪镇至韩村镇次高压燃气管网项目及配套南坪镇天然气接收站”核准的批复。批复文件中明确项目建设内容主要包括4个部分，分别为：（1）南坪镇至韩村镇次高压燃气管网工程项目；（2）南坪镇天然气接收站；（3）任楼矿高中压调压站工程；（4）临涣煤化工基地（即安徽淮北新型煤化工合成基地）天然气高中压调压站。 本次评价只对批复中的临涣煤化工基地天然气高中压调压站项目进行环境影响评价。其他工程另行评价。 临涣煤化工基地高中压调压站项目位于安徽省淮北市濉溪县安徽（淮北）新型煤化工合成基地，拟投资412.96万元，占地面积7019.93m2，主要建设内容包括1套高中压调压计量撬，1栋辅助用房。本工程天然气来自“利辛—淮北”支线，气源为西气东输天然气。设计供气规模：25000Nm3/h，供气压力0.36MPa。 本工程主要功能是接收次高压管道的天然气，经过计量、调压后中压出站，主要设计参数如下： 1）进气：本撬进气压力为1.0~1.45MPa，进站管径为DN300，设计最大进气流量为25000Nm3/h； 计量、调压段均分为2路，单路设计流量为25000Nm3/h； 2）调压、计量段：本撬调压至0.36MPa，采用涡轮流量计G2500，和调压阀+超压切断阀形式，管道分为2路，单路设计流量为25000Nm3/h，一用一备； 3）中压出站：至中压管道出站管道压力为0.36MPa，设计压力为0.4MPa，高峰小时流量为25000Nm3/h，出站管径为DN300。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）以及《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）中的有关规定和要求，建设项目须履行环境影响评价制度。 本项目天然气门站建设项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修改，2018年4月28日起实施），项目属于“三十二、燃气生产和供应业-94、城市天然气供应工程”类别，需要编制报告表，对项目产生的污染和环境影响情况进行评价，从环境影响角度评估项目建设的可行性。为此，淮北华润燃气有限公司于2020年3月25日委托安徽国信环境保护工程研究院有限公司承接临涣煤化工基地天然气高中压调压站项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，在收集和分析资料的基础上，按照环评导则要求编制了建设项目环境影响评价报告表，对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境影响角度评估项目建设的可行性，现报请生态环境部门审批。 2.建设项目工程概况 2.1项目名称、性质、规模 项目名称：临涣煤化工基地天然气高中压调压站项目 建设单位：淮北华润燃气有限公司 建设性质：新建 项目投资：412.96万元，其中环保投资5万元，占总投资1.21%。 建设地点：安徽省淮北市濉溪县安徽（淮北）新型煤化工合成基地。项目地理位置图见附图1。 占地面积：工程占地面积7019.93m2，主要建设1套高中压调压撬设备（设备占地面积992m2）；1栋2层辅助用房，建筑占地面积193.52m2，建筑面积387.04m2。 周边关系：项目地东侧现状为空置工业用地，后期规划为临涣煤化工基地综合服务中心，紧邻项目东厂界处建设停车场；服务中心配套办公用房与本项目厂界最近距离约25m。南侧为空置工业用地。西南侧约125m处为淮北相淮水泥有限责任公司。西侧为空置工业用地。北侧现状为空置工业用地，后期规划为客运汽车站和换乘中心。东北侧规划为交警支队和公安分局。项目周边最近敏感点为南侧的临涣煤矿工人村，与项目厂界最近距离约443m。项目周边关系图见附图2。 2.2建设项目组成 项目场区内主要分为工艺装置区以及办公区。工艺装置区占地面积992平方米，主要建设一套天然气高中压调压撬设备；办公区建设1栋2层辅助用房，建筑面积387.04平方米；1根15m高的放散管。工程设计输气能力25000Nm3/h，出站压力0.36MPa。 建设项目组成详情见表1-1。 表1-1 建设项目工程组成一览表 名称 工程内容 工程规模 备注 主体工程 工艺装置区 占地面积992m2，主要建设一套天然气高中压调压撬设施，包括计量、过滤、调压等设备 设计流量为25000Nm3/h，出站压力0.36MPa 放散管 1根，位于地块西南角；放散管参数：高15m、内径0.15m 用于调压和维修时天然气放散 辅助工程 辅助用房 1栋，2F，建筑占地面积193.52m2，建筑面积387.04m2 用于值班人员办公 公用工程 供水 站内用水主要为职工生活用水和绿化用水，来源于市政供水系统 年用水量1952.5m3/a 排水 雨污分流制，雨水经雨水管道收集至市政雨水管网；废水主要为职工生活废水，经厂区化粪池收集后接管入安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂，污水处理厂尾水再生利用，不外排 本项目废水产生量146t/a 供电 来自市政供电 年用电量15.3万kwh 环保工程 废水处理 废水主要为职工生活废水，经厂区化粪池收集后接管入安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂，污水处理厂尾水再生利用，不外排 自建雨污水管网和化粪池（容积2m3） 废气治理 项目废气主要为调压和检修时放散的天然气，通过管道至15m高的放散管高空排放 噪声治理 选用低噪声设备，采用减振、隔声、绿化降噪等降噪措施，降低噪声对周围环境的影响 固废处理 生活垃圾：通过设置的1个垃圾桶统一收集后委托当地环卫部门清运处置； 危险固废：厂区辅助用房内设置一间5m2的危废库，用于项目危废收集暂存 绿化 项目绿化面积1967m2，占总用地的28% 2.3产品方案 本项目是天然气调压站项目，主要是将天然气由次高压通过站内调压设备调制高中压，其具体产品方案见表1-2。 表1-2 项目产品方案一览表 产品名称 进气压力 出站压力 输气设计流量 备注 天然气（管道） 1.45MPa 0.36MPa 25000Nm3/h 气源来自“利辛—淮北”支线 2.4主要原辅材料消耗及理化性质 1、主要原辅材料及能耗 项目原辅材料消耗情况见表1-3。 表1-3 主要原辅料、能源消耗一览表 序号 能源名称 单位 数量 来源 1 天然气 万Nm3/a 21900 天然气来自“利辛—淮北”支线，气源为西气东输天然气，由南坪天然气接收站通过管道输入；设计流量25000Nm3/h 2 电 度/年 15.3万 市政供电管网 3 水 吨/年 1952.5 市政供水系统 2、原辅料理化性质 本工程的天然气来自“利辛—淮北”支线，气源为西气东输天然气，其组分及主要物性参数如下： 组分（20℃、101.32KPa） 表1-4 本工程天然气组分 组 分 体积百分比（%） 组 分 体积百分比（%） C1 96.226 n-C5 0.016 C2 1.77 C6 0.051 C3 0.3 C7 0.038 i-C4 0.062 CO2 0.473 n-C4 0.075 N2 0.967 i-C5 0.02 H2S 0.002 （2）主要特性参数（20℃，101.32KPa） 气相密度 0.75 kg/m3 相对密度 0.58 天然气低热值 36.17 MJ/Nm3 天然气高热值 40.07 MJ/Nm3 （3）天然气各组分理化性质 ①甲烷（CH4）：闪点-188℃，爆炸极限为 5.3～15.2%（体积），相对密度 0.55，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，与空气混合能形成爆炸性混合物。属微毒类,甲烷对人体基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 ②乙烷(C2H6）：为无色、无臭气体，易燃。分子量 30.069，沸点-88.63℃，闪点-135℃，爆炸极限为3.2%～12.45%，蒸气密度 1.04g/L。乙烷浓度在 50%以下时，无任何毒作用，高浓度时，由于能置换空气而致缺氧，引起单纯性窒息。空气中浓度大于 6%时，人可出现眩晕轻度恶心轻度麻醉和惊厥等缺氧症状。 ③氮气（N2）：氮气在常况下是一种无色无味无嗅的气体，且通常无毒。氮气占大气总量的78.12%（体积分数），在标准情况下的气体密度是1.25g·dm-3，氮气在标准大气压下，冷却至-195.8℃时，变成没有颜色的液体，冷却至-209.86℃时，液态氮变成雪状的固体。氮气在水里溶解度很小，在常温常压下，1 体积水中大约只溶解0.02体积的氮气。它是个难于液化的气体。在水中的溶解度很小，在283K时，一体积水约可溶解0.02体积的 N2，氮气在极低温下会液化成白色液体，进一步降低温度时，更会形成白色晶状固体。在生产中，通常采用灰色钢瓶盛放氮气。 ④二氧化碳（CO₂） 二氧化碳是一种在常温下无色无味无臭的气体。化学式为CO₂，式量44.01，碳氧化物之一，俗名碳酸气，也称碳酸酐或碳酐。常温下是一种无色无味气体，密度比空气略大，溶于水(1 体积H2O可溶解1体积CO₂)，并生成碳酸。固态二氧化碳俗称干冰，升华时可吸收大量热，因而用作制冷剂，如人工降雨，也常在舞美中用于制造烟雾(干冰升华吸热，液化空气中的水蒸气)。 2.5主要设备清单 项目主要设备见表1-5。 表1-5 本项目主要设备清单 分类 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注 撬装设备 进口单元 1 压力变送器 0-2.5Mpa 个 1 带根部阀、仪表阀及配件 2 温度变送器 -50～+100℃ 个 1 附套筒 3 压力表 0-2.5Mpa 个 1 带根部阀、仪表阀及配件 4 温度表 -40～+80℃ 个 1 附套筒 5 法兰电动球阀 DN300 PN16 个 1 调压计量单元 1 1#汇管 DN400 PN16 个 1 2 法兰手动球阀 DN300 PN16 个 2 3 法兰手动球阀 DN25 PN16 个 10 4 节流截止放空阀 DN25 PN16 个 6 5 阀套式排污阀 DN25 PN16 个 2 6 全启式安全阀 DN25 PN16 个 2 7 立式过滤器 P=1.6Mpa,Q=2.5万Nm³/h，DN300 PN16，过滤精度20μm 台 2 带压差计与压差变送器，快开盲板及放散阀和排污阀 8 压力表 0-2.5Mpa 个 4 带根部阀、仪表阀及配件 9 工作调压器 P1=1.0~1.45Mpa ，P2=0.36Mpa Q=25000Nm³/h，DN150，PN25 台 2 10 超压切断阀 P=1.6Mpa,切断压力为阀后压力0.4Mpa,DN150，PN16 台 2 11 变径 DN300/DN250 个 2 12 变径 DN400/DN150 个 2 13 变径 DN250/DN150 个 2 14 2#汇管 DN500 PN16 个 1 15 法兰手动球阀 DN400 PN16 个 2 16 涡轮流量计 G2500 DN250 PN16 台 2 配套体积修正仪 17 波纹管补偿器 DN250 PN16 个 2 出站单元 1 压力变送器 0-0.6MPa 个 1 带根部阀、仪表阀及配件 2 温度变送器 -50～+100℃ 个 1 附套筒 3 压力表 0-0.6MPa 个 1 带根部阀、仪表阀及配件 4 温度表 -40～+80℃ 个 1 附套筒 5 燃气泄漏报警器 催化燃烧式，检测范围：0-100%LEL 检测精度：小于5%FS 个 2 非撬装设备 进口总管 1 绝缘接头 DN300 PN16 个 1 2 全焊接手动球阀 DN300 PN16 个 1 3 全焊接手动球阀 DN100 PN16 个 1 4 节流截止放空阀 DN100 PN16 个 1 出口总管 1 全焊接手动球阀 DN400 PN16 个 1 单放散 2 绝缘接头 DN400 PN16 个 1 其他 1 放空立管 座 1 2 阻火器 DN50 PN16 个 1 3 阻火器 DN100 PN16 个 1 2.6公用工程 （1）给水工程 本项目用水主要为站内值守人员生活用水和绿化用水。用水来源于市政给水系统，总用水量为1952.5m3/a。 （2）排水 本项目场区排水系统采用雨污分流制，分设污水和雨水排水系统。 雨水排水系统：雨水经站内雨水管网收集后接管入项目西侧湘淮路市政雨水管网。 污水收集、处理系统：本项目运营期废水主要为职工生活污水，通过站内自建的化粪池收集后接管入安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂，污水处理厂尾水再生利用，不外排。 （3）供电 站内的电气、仪表防火设计按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006及其他现行国家标准中的有关规定进行。 ①防雷 根据生产性质、发生雷电的可能性和后果，场站内的工艺装置和建筑物属于第二类防雷等级，在被保护物上部设置避雷网和避雷针以防止雷击。 ②静电接地 a．对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均采取静电接地措施。 b．输送天然气的管道在其进出各单元处、爆炸危险场所边界处、分支处等设静电接地设施。 c．全站设统一静电接地网，各装置（单元）的静电接地设施与接地网相连，接地网接地电阻不大于1欧姆。 ③电气设备和电缆防火设计 电气设计严格遵守《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和其他现行的国家标准。选用性能优良、密封绝缘良好的电缆及电气设备以杜绝火灾隐患。用于爆炸性气体环境的电气设备和灯具是应与该区域的级别相适应的防爆电气设备和灯具。 全部采用阻燃电缆，在电缆沟、电缆穿墙处用防火密封阻燃堵料进行防火封堵。在电缆群、电缆穿墙处、电缆头等处涂刷阻燃涂料。 ④气体泄漏报警系统 在生产区可能产生天然气泄漏的区域设置可燃气体浓度报警器，站区设集中报警系统，一旦有泄漏发生，在天然气与空气形成爆炸性混合物之前，探测器（或手动报警开关）将信号传至报警器，报警器会发出报警，提示有泄漏，进行报警、紧急切断。 ⑤仪表 为了确保全站的安全生产，站内设有必要的仪表，对重要的工艺操作参数进行在线即时监控。 调压器等工艺设备前后设有温度、压力等参数的测定，并可在控制室显示。 整个系统设有可燃性气体浓度报警系统及紧急切断系统，另外在控制室和现场分别设有急停按钮，以备事故状态下进行紧急切断。 总电源由市政高压电源接入，满足项目供给。项目年用电量15.3万kwh。 2.7劳动定员与工作制度 劳动定员：项目站内定员10人，不设食堂，不设住宿。 工作制度：年工作日365天，三班制，每班8小时。 3、厂区的总平图布置合理性分析 本工程天然气接收站总平面布置本着有利生产、方便管理、确保安全、保护环境并结合场地建设的具体情况进行布置，严格执行相关规范的要求。 站内各建、构筑物及工艺设备与站内外建、构筑物的安全间距均严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）等规范进行控制。站内按功能进行分区布置，各区之间间距严格执行规范要求，站区四周设置2.2m高实体围墙。 站内总平面布局采用分区布置，工艺装置区布置在地块南侧，办公用房布置在地块西北侧，放散管布置在地块西南角。站区出入口布置在地块西侧，与湘淮路相接，方便工作人员日常进出和紧急撤离，场地四周均进行绿化。 调压站内构筑物均按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）的要求进行设计，站内建筑物耐火等级均为二级，工艺装置区为甲类生产区域，甲类生产区域地面采用不发生火花混凝土地面。对照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014），站内构筑物防护距离设置如下表所示。 表1-6 项目构筑物防火间距一览表 构筑物 工艺装置区 放散管 规范间距（m） 设计间距（m） 规范间距（m） 设计间距（m） 站场内各构筑物防火间距 辅助用房 25 26 25 41 放散管 20 20 / / 项目构筑物与站场外临近建筑防火间距 北侧规划中的客运汽车站用房 25 52 20 80 东北侧规划中的交警支队和公安分局 25 66 20 110 根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）有关规定，站内设有足够的干粉灭火器。此外，站内设有压力调节阀、手动及电动球阀和安全放散阀。压力调节阀在用气高峰时保证调节阀前管道压力不低于上游关闭压力，且空置流量在额定范围内；手动及电动球阀是站内工艺管路上重要的启闭设备，承担着正常生产过程中开关控制，事故状态下的紧急切断和安全保护；安全放散阀是站内重要的运行安全保护设备。站内各不同压力段均设有一个安全放散阀。进行管道或调压后管道超过设定压力时自动放散。 综上，调压站相关设备与站内外其他建、构筑物距离均满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）要求。项目平面布局合理可行。 项目平面布置图详见附图3。 4、建设项目产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于：“第一类，鼓励类；二十二、城镇基础设施中第10款、城市燃气工程”的要求，属鼓励类项目。且项目已取得淮北市发展和改革委员会核准批复（项目代码：2019-340621-45-02-005724）。 因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 5、规划相符性及选址合理性 （1）规划相符性分析 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地。项目属于天然气供应工程，是为区域基础配套设施，可为区域提供清洁的天然气能源，保证区域燃气供给，促进区域经济发展，保障区域居民生活用气。 另根据《安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地配套设施修建性详细规划方案》，本工程属于配套设施中燃气调压站工程。项目符合当地规划。 （2）选址合理性分析 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地。 用地相符性：项目已取得濉溪县自然资源和规划局关于本项目的不动产权证（皖[2019]濉溪县不动产权第0027680号），明确项目用地属于公共设施用地。项目用地性质符合规划要求。 项目周边环境相容性分析：项目地东侧现状为空置工业用地，后期规划为临涣煤化工基地综合服务中心；服务中心配套办公用房与本项目厂界最近距离约25m。南侧为空置工业用地。西南侧约125m处为淮北相淮水泥有限责任公司。西侧为空置工业用地。北侧现状为空置工业用地，后期规划为客运汽车站和换乘中心。东北侧规划为交警支队和公安分局。项目周边最近敏感点为南侧的临涣煤矿工人村，与项目厂界最近距离约443m。根据表1-6可知，调压站相关设备与站内外其他建、构筑物距离均满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）要求。项目属于公共设施服务工程，项目运营期产生的污染物主要为调压和设备检修时放散的天然气、职工生活污水、设备运行噪声、职工生活垃圾及废过滤芯等，产生的污染物量小，经治理后均能达标排放，预测后对周边环境影响较小，不会改变区域环境质量现状。且项目的建设可有效保障周边民众的生活能源供给和区域经济发展能源供给。因此，项目的建设与周边环境相容。 综上，项目建设选址合理可行。 6、“三线一单”符合性分析 （1）“三线一单”符合性分析 中华人民共和国环境保护部环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，见表1-7： 表1-7 “三线一单”符合性分析 环环评[2016]50号文要求 本项目情况 相符性分析 强化“三线一单”约束作用 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域 项目位于濉溪县安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地内，本次评价项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区，不涉及生态保护红线 符合 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线 大气：由2018年淮北市人民政府网站公开的环境质量公报可知，项目区域环境大气环境质量属于不达标区，主要超标因子为PM10、PM2.5和O3；本项目废气主要为非甲烷总烃，不排放PM10、PM2.5和O3，且非甲烷总烃排放量很小，不会对区域空气环境质量产生明显影响。 地表水：根据现状监测数据：区域地表水体浍河、孟沟不能满足相应的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。项目废水主要为生活污水，经企业化粪池预处理达到园区污水处理厂的接管标准要求后接管安徽（新型）煤化工合成材料基地污水处理厂，经处理达标后作为中水回用，不外排。因此，项目的实施可维持项目周边地表水质量现状等级、不会引发恶化降级。 声环境：根据现状监测，区域声环境质量满足昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准，声环境质量现状较好。本项目各设备噪声经隔声降噪和距离削减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，不会改变区域环境质量功能区划 符合 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板” 拟建项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地内，项目用地为公共设施用地。项目供水依托园区供水系统，园区供水系统富余能力完全满足本项目需求。园区规划以工业区 110kV 变通过 35kV 变电站供电，变压后以 10kV 向规划区供电，供电富余能力完全满足本项目需求。项目建设资源消耗小，不会突破区域环境资源利用上限。且项目属于天然气调压站建设项目，项目的实施可为区域提供能源供给，是为区域提供资源供给 符合 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求 项目属于天然气调压站建设项目，属于公共设施建设项目，系为片区提供清洁能源供给，不在工业园负面清单内 符合 7、与相关政策相符性分析 （1）与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》相符性分析 2018年6月27日国务院正式印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，对未来三年国家大气污染防治工作进行部署。项目建设与打赢蓝天保卫战三年行动计划相符性分析见表1-8。 表1-8 “与打赢蓝天保卫战三年行动计划”相符性分析 序号 打赢蓝天保卫战三年行动计划要求 企业状况 相符性 1 重点区域范围，长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省 建设项目位于濉溪县安徽（淮北）新型煤化工合成基地，属于安徽省 项目所在地为重点区域 2 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能过剩行业 项目属于D4511天然气生产和供应业，不属于新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能过剩行业 符合 3 重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉 项目不使用燃煤热风炉、燃煤加热、烘干炉（窑）、炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉 符合 4 重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目 项目不生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂 符合 5 重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值 项目废气中无二氧化硫、氮氧化物及颗粒物的排放，挥发性有机物执行的排放标准中规定大气污染物特别排放限值要求 符合 综上，本项目建设符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》。 （2）与《安徽省打印蓝天保卫战三年计划实施方案》（皖政发[2018]83号）相符性 表1-9 与《安徽省打印蓝天保卫战三年计划实施方案》相符性分析 序号 计划内容 项目情况 相符性 1 （四）优化产业布局。 各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求 本项目位于濉溪县安徽（淮北）新型煤化工合成基地，项目属于天然气生产和供应业，是为区域提供清洁能源，属于公共设施配套工程，满足区域产业布局 符合 2 （五）严控“两高”行业产能。 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输 本项目位于濉溪县安徽（淮北）新型煤化工合成基地，属于重点区域，本项目为天然气调压站项目，不属于严禁新增的产能项目，不属于大宗物料运输项目 符合 3 （六）强化“散乱污”企业综合整治。 全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。 本项目位于濉溪县安徽（淮北）新型煤化工合成基地，属于区域燃气供给配套工程，不属于散乱污企业 符合 4 （七）深化工业污染治理。 持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 本项目正常工况下无废气产生 符合 5 （二十五）实施VOCs专项整治方案。 制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。 本项目不属于生产和使用VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目 符合 综上所述，本项目符合《安徽省打印蓝天保卫战三年计划实施方案》（皖政发 [2018]83号）的相关要求，不属于行动计划中淘汰、禁止建设的项目。 （3）与《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（环大气[2019]97号）的符合性分析 《通知》中强调深入落实各地已出台化工、钢铁等产业结构调整任务，加大化工园区治理力度；提升VOCs 综合治理水平，大力推进低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂源头替代，全面加强有组织、无组织排放治理，推进建设适宜高效的治理设施。 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。 本项目正常工况下无废气产生。非正常工况下即设备检修和超压状态下放空排气，会排放少量天然气，主要成分是甲烷，内含极少量非甲烷总烃废气，对周边环境影响很小。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场调查，项目地块为空置地块，不存在原有污染情况。 |

## 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 淮北市位于安徽省北部（东经116°23′～117°02′，北纬33°16′～34°14′之间），与江苏、山东、河南三省交界，接近陇海——兰新经济带中轴线和淮海经济区的中心。同时淮北又是华东经济区乃至全国的重要能源基地和商品粮生产基地，经济地理位置十分重要。 拟建项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 淮北市属淮北平原一部分，市区东西有寒武、奥陶系地组成的山丘平行延伸两侧，其余均为平原，平原海拔一般为22.5～32.5m。地势由西北向东南倾斜，坡降为万分之一，市区山地高程一般约220m。 淮北市域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区域范围内除寒武系、奥陶系部分裸露为，其余均为第四系掩盖，低山残丘占全市总面积的4.7%。拟建厂址区域属古老河沉积平原地区，为黄土性古河留沉积物覆盖，属剥蚀堆积地形。 厂址所在区域地势平坦、系黄泛平原和沙涧平原地带，自西北向东南缓倾，标高27.7~28.2m，地势地洼的地方雨季易积水，区内无大的河流。厂址区域无大的活动断裂构造存在，区内无液化土层。 项目所在区域地层岩性属华北地层大区晋冀鲁豫地层区淮河地层分区淮北地层小区。该区域地层中基岩大部分隐伏于新生界松散层之下，偶有基岩出露。由煤田地质钻探资料知，本区地层自下而上分别为寒武系、奥陶系中统；石灰系本溪组、太原组；二叠系山西组、下石盒子组、上石盒子组和石千峰组；上第三系上新统和第四系更新统、全新统。 3、气候气象 濉溪县属北温带半湿润季风气候，四季分明，常年主导风向为东北偏东风。气温年平均值比较适中，介于14~17℃之间。年平均最高气温20.8℃，最低9.6℃。极端最高气温40.3℃，最低为-23.2℃。雨热同期，年平均降水量904mm，最大1481mm，最小560mm。最大冻结深度15cm，最大积雪深度20mm，全年无霜期210天以上。 4、水文水系 （1）地表水 淮北市境内水资源分布总的特点是：北部（城市规划区）地表水、浅层地下水资源较为贫乏，但分布有一定数量的岩溶水资源；南部（宿州～永城公路以南）地表水、浅层、中深层孔隙水资源较为丰富。淮北市人均水资源为493.5m3/a，不足安徽省的1/2和全国的1/4，属资源型缺水城市。 淮北市主要河流有濉河、沱河、浍河、龙岱河、闸河、澥河、北淝河等，多属季节性降水补给型河流。塌陷区总面积约22万亩，大小水库6座，年蓄水量可达8415.2万m3。 项目所在区域的取排水渠道主要河流为浍河，浍河是崇潼河水系的最大支流，也是淮北地区重要的省际河道，发源于河南省夏邑县蔡油坊，流经夏邑、永城、濉溪、宿州、固镇五县至九里湾入香涧湖，与淝河汇流，至五河县汇入淮河，浍河淮北市境内横穿濉溪县境南部，在濉溪县境内从古城至黄沟口长64km，汇水面积1201km2，在境内建有南坪闸（孟沟入浍河下游30km）、闸上汇水面积3472km2，拟建的临涣闸以上汇水面积为2560km2，根据临涣集水文站实测多年平均径流量为31324万m3。河流人工调控性较强，关闸期闸下泄流量为0.11m3/s。 拟建项目雨水排入厂址以南700m的孟沟，孟沟向东经14km汇入浍河。孟沟是人工开挖的抗旱排涝农灌渠，西起涡阳县西任庄，在濉溪县临涣镇姜庄入濉溪县境，濉溪县界内至后马店河长4.7km，后马店至周老洪庄河长5.3km，集水面积25km2；至孟集闸河长3.2km，集水面积44km2；至代沟口河长4.7km，集水面积51km2；至孙家入浍河，河长0.9km，集水面积51km2。水渠河床宽25m、深5m。主要为泄洪排涝及农业灌溉功能，河流流向为从西向东。孟沟枯水季节水量很少，在大干旱年水渠几乎处于枯竭断流状态。 （2）地下水 根据地下水的赋存条件、水理性质及水力特征，本区域地下水类型可划分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类岩溶裂隙水和基岩裂隙水三类。 松散岩类孔隙水：由第四系和上第三系松散层组成，厚度50~259m，略呈东薄西厚的分布规律。按其岩性特征，自上而下可分为四个含水层(组)和三个隔水层组。 含水层属HCO3-或HCO3·SO4-型，第一含水层以大气降水、灌溉回渗、地表水体入渗补给为主，侧向迳流补给次之，排泄方式主要为蒸发和河流排泄，其次为人工开采和越流排泄。第二、三含水层地下水补给以侧向迳流为主，越流补给次之，排泄方式主要为侧向迳流。第四含水层天然状态下与下伏基岩含水层有一定的水力联系，侧向迳流微弱。隔水层分布较稳定，隔水性能较好。 基岩裂隙水：由二叠系地层组成，岩性主要为砂岩、泥岩、粉砂岩和煤层，并以泥岩和砂岩为主。砂岩裂隙一般不发育，单位涌水量q大多小于0.1L/s·m，富水性较弱。根据区域资料和井田内可采煤层的赋存层位，分为三个含水层(段)。含水层水质为HCO3-或HCO3·SO4-型。地下水主要受侧向迳流补给，同时浅部露头带接受松散岩类孔隙水(四含)缓慢渗入迳流补给。排泄方式天然状态下主要为侧向迳流。 碳酸盐岩类岩溶裂隙水存在于石炭系太原组、奥陶系石灰岩岩溶裂隙含水层中，厚度631.52m，岩溶裂隙水以侧向迳流、补给为主，浅部部分露头带与松散岩类孔隙水互补。 地下水开采及利用情况：淮北市浍河流域50%、75%和95%保证率年份的浅层地下水可开采量均为15560万m3，多年平均浅层地下水可开采量为17116万m3。而2000年浍河流域浅层地下水实际利用量为5979.5万m3，占多年平均可开采量的34.9%，说明该区域浅层地下水有一定的开发潜力。 另外，浍河流域中深层孔隙水的开发利用率小于10%，仍有较大的开发利用潜力。 5、生态环境 淮北市境内土壤主要划分为砂疆黑土、潮土、棕壤、黑色石灰土、红色石灰土5个土类、9个亚类、17个土属、47个土种，土壤类型比较复杂，区域分布表现较明显。 项目所在区域土壤除少量潮土外，均属砂姜黑土类，包括黑土、黄土、青白土、白碱土四个土种。土壤肥力较低，理力性状不良，缺磷少氮，有机质低，同时土壤养分状况不同类型和区域差异较大。 项目所在区栽培乔木树种主要有杨、柳、槐、泡桐、榆、楝、椿、水杉等，还有成片栽培的梨、苹果、葡萄等；栽培作物有小麦、大豆、玉米、高粱、山芋、绿豆、棉花、芝麻、花生、油菜等；瓜类有西瓜、冬瓜、南瓜、黄瓜、白菜、豆角、芹菜、萝卜、土豆、西红柿、韭菜、茄子、葱等。

## 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 空气环境质量 （1）区域环境空气质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。” 本项目评价基准年为2018年，城市环境空气质量达标情况评价指标中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3引用2018年淮北市环境质量状况公报中数据。2018年淮北市环境空气二氧化硫浓度均值为17微克/立方米、二氧化氮浓度均值为33微克/立方米、一氧化碳日均值第95百分位数为1.4毫克/立方米、臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位数为183微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为90微克/立方米、57微克/立方米。 全市空气质量级别为优良的天数占61.5%，空气质量级别为轻微污染的天数占25.8%，中度污染的天数占8.1%，重度污染的天数占4.2%，严重污染的天数占0.3%。淮北市城市环境空气首要污染物为细颗粒物。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 评价指标 年均浓度 标准值 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 90μg/m³ 70μg/m³ 1.28 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 57μg/m³ 35μg/m³ 1.63 不达标 SO2 年平均质量浓度 17μg/m³ 60μg/m³ 0.28 达标 NO2 年平均质量浓度 33μg/m³ 40μg/m³ 0.83 达标 CO 日平均第95百分位质量浓度 1.4mg/m³ 4mg/m³ 0.35 达标 O3 日8小时最大平均第90百分位质量浓度 183μg/m³ 160μg/m³ 1.14 不达标 由淮北市人民政府网站公开的环境质量公报可知，SO2、NO2年均浓度、CO 24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；该项目区的PM10、PM2.5和O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，则该项目区为城市环境质量不达标区。 通过市政府大力推进锅炉淘汰改造、施工工地扬尘治理、强化移动污染源防治等系列整治措施，区域大气环境相比2017年得到一定程度的改善。 2、地表水环境质量 根据淮北市濉溪县生态环境分局发布的2018年濉溪县环境质量状况公告： 2018年我县主要河流沱河、浍河、澥河、王引河、萧濉新河在上游入境水质达到Ⅳ类水质标准的情况下，出境水质基本能够达到Ⅳ类水质标准，部分时段出境断面水质为Ⅲ类。 3、声环境质量 为了解项目所在地噪声环境质量现状，项目委托安徽威正测试技术有限公司于2020年3月30日、3月31日对四侧厂界噪声现状进行了实测，结果详见下表。 表3-2 厂界噪声现状监测结果 单位：Leq dB(A) 监测时间 监测点位 昼间 夜间 2020.3.30 东厂界 53.5 43.7 南厂界 53.3 43.4 西厂界 53.9 43.8 北厂界 54.4 44.2 2020.3.31 东厂界 53.1 43.2 南厂界 52.8 43.0 西厂界 53.5 43.5 北厂界 53.9 43.8 GB3096-2008中3类标准 65 55 结果表明：该项目地昼间、夜间环境噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间：65dB(A)，夜间55dB(A)）标准。

主要保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，项目地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，根据该项目特点及周围环境调查，环境保护对象为项目地周边的水、气、声环境，为保证建设项目所在地不因本项目建设而降低现状环境质量，具体环境保护目标如下： 1、保护地表水体孟沟、浍河不因本项目的建设而降低现状环境质量； 2、保护评价区空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区标准； 3、保护评价区声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 具体环境保护目标见下表：

表3-3 环境空气保护目标 环境保护名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 工人村 462813 3719248 居民区 1250户 5000人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 S、E 443 幸福家园小区 463604 3719632 居民区 500户 3500人 E 711 注：表中X、Y坐标采用UTM坐标系。 表3-4 其他环境要素保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 浍河 / / 地表水 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准 SW 2920 孟沟 / / 地表水 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 V 类标准 E 1895 厂界声环境 厂界外1m / / （《声环境质量标准》 （GB3096—2008）中3类区 厂界1m

## 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量 常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准》详解中规定值，标准值如下表： 表4-1 环境空气标准值 编号 污染物名称 环境质量标准 采用标准 取值时间 浓度限值 （μg/m3） 1 SO2 1小时平均 500 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 年平均 60 2 NO2 1小时平均 200 24小时平均 80 年平均 40 3 PM10 24小时平均 150 年平均 70 4 PM2.5 24小时平均 75 年平均 35 5 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 6 CO 24小时平均 4000 1小时平均 10000 7 非甲烷总烃 一次值 2000 《大气污染物综合排放标准》详解 2、地表水环境质量 项目所在区域所涉及的主要地表水体为孟沟和浍河，浍河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准；孟沟执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 V 类标准，具体限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准单位：mg/L（pH 除外） 污染物 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的 IV 类标准 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的 V 类标准 pH 6~9 6~9 COD 30 40 BOD5 6 10 氨氮 1.5 2.0 总磷 0.3 0.4 总氮 1.5 2.0 挥发酚 0.01 0.1 氟化物 0.2 0.2 石油类 0.5 1.0 3、噪声环境质量 拟建项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中“3类区”标准： 表4-3 声环境质量标准 适用区域 标准值（Leq：dB（A）） 依据 昼间 夜 工业区 65 55 3类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 根据评价要求，有机废气排放参考执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1及表3中标准；非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的限值。各标准具体规定限值详见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准限值 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 70 3.0 周界外浓度最高点 4.0 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） 非甲烷总烃 / / / 厂房外设置监控点 1h平均浓度 6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 一次浓度值 20 2、水污染物排放标准 生活污水经化粪池预处理达到园区污水处理厂的接管标准要求后接管安徽（新型）煤化工合成材料基地污水处理厂，经处理达标后作为中水回用， 不外排。本项目废水的接管标准执行污水处理厂的接管标准。具体见表 4-5。 表4-5 废水污染物排放标准主要指标值表 单位：mg/L（pH 除外） 序号 污染物 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂接管标准 1 pH 6~9 2 COD 500 3 BOD5 180 4 SS 400 5 NH3-N 45 3、噪声 施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1中标准。 运营期厂界排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。执行标准值如下： 表4-6 项目噪声排放标准限值 单位：dB（A） 时期 类 别 昼间 夜间 备注 施工期 GB12523-2011 70 55 施工场界 运营期 GB12348-2008中3类标准 65 55 项目厂界 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制计划，废水总量控制因子为 COD、NH3-N；废气总量控制因子为SO2、NO2、烟（粉）尘、VOCs。根据以上规定，核算本项目污染总量控制指标，具体如下： （1）废气污染物 项目废气为非正常工况下的放散天然气，无需申请总量。 （2）废水污染物总量 废水主要为职工生活废水，经厂区化粪池收集后接管入安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂，污水处理厂尾水再生利用，不外排。其接管总量为COD：0.044t/a、NH3-N：0.003t/a，最终排入环境量COD：0t/a、NH3-N：0t/a，无需申请总量。 （3）固废 项目固废均能得到有效处置，实现“零”排放，无需申请总量。 |

# 建设项目工程分析

5.1施工期 5.1.1工艺流程简述(图示) 施工期工艺流程及产污环节见下图。 图5-1 项目施工期流程及产污环节图 5.1.2施工期主要污染分析 1、废气 施工期间的大气污染物主要是粉尘、各种动力机械（包括运输车辆）排出的尾气，现具体分析如下： （1）施工扬尘 施工期间的粉尘主要来自汽车扬尘，其次是物料堆场和拌合过程。施工时沙石、水泥等装卸、堆放以及三渣和混凝土拌合过程中有粉尘逸散到大气中，粉尘的产生与风力大小有极大的关系。其次，堆料的起尘量与物料的种类、含水率及堆放形式有关。一般而言，物料的种类和性质（如比重、粒径分布），对起尘有很大影响。比重小的物料容易起尘，物料中小颗粒比例大时，起尘量相应也大。另外，物料堆的堆放形式如堆高、迎风面积的大小对起尘量也有很大影响。由于风速随高度逐渐增加，其堆顶部分特别是那些小于100μm的小颗粒极易起尘。 （2）汽车尾气 施工时柴油机及各种动力机械（如载重汽车等）产生的尾气也产生一定的污染，尾气中所含的有害物质主要是一氧化碳、碳氢化合物、二氧化氮和少量的二氧化硫等。根据相关资料，柴油车污染物排放系数如表5-1。 表5-1 柴油车污染物排放系数 （单位：g/L） 序号 污染物 排放系数 1 THC 4.44 2 NO2 44.4 3 CO 27 4 SO2 3.24 2、废水 本项目施工过程中产生的废水包括建筑废水和生活污水。 ①建筑废水：施工期的建筑废水为混凝土搅拌、车辆冲洗等活动产生的废水，主要污染物为SS和石油类，施工期间设置的临时油水分离器、沉淀池，建筑废水经油水分离器、沉淀池处理后回用于建筑用水，底泥作为固废外运处理。 ②生活污水：施工期间会产生生活污水，根据类比相似工程，本项目平均每天施工人员约为20人，施工人员用水量按每人50L/d计算，则生活用水总量为1.0m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计算，则废水产生总量为0.8m3/d，生活污水进入旱厕。 3、噪声 施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声和物料运输车辆造成的交通噪声，由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消减措施，故传播较远，受影响面比较大，施工期各类大型机械设备声级强度见表5-2。 表5-2 各施工阶段主要噪声源 施工阶段 施工机械 声压级（dB（A）） 距声源距离（m） 桩基 空压机 83~88 10 振动夯锤 86~94 10 土方 电动挖掘机 75~83 10 液压挖掘机 78~88 10 推土机 80~85 10 结构 商砼搅拌车 82~84 10 混凝土振捣器 75~84 10 木工电锯 90~95 10 装修 角磨机 84~90 10 4、固体废物 本项目施工期产生的噪声包括建筑垃圾、建筑废水沉淀产生的底泥和生活垃圾。 ①建筑垃圾：施工期建筑垃圾主要为无机类废物，施工中的下脚料，如废弃砖瓦、混凝土碎块等，本项目在施工阶段产生的建筑垃圾，按总建筑面积2000m2，每2t/100m2计，则产生的建筑垃圾共约40t。 ②底泥、渣土：建筑废水沉淀过程中会产生少量的底泥，施工时会产生少量的渣土，要求底泥干化后和渣土一起及时外运处理。 ③生活垃圾：本项目施工期间平均每天约有20位施工人员，施工期生活垃圾按0.5kg/人·d计，则施工期生活垃圾每天产生量约为10kg。

5.2运营期 5.2.1运营期工艺流程及产污 项目通过次高压（1.45MPa）管道输送来的天然气在站内进行过滤、计量、加热（项目采用电加热）、调压后进入中压管道（0.36MPa），以满足向各类用户供气。 本工程工艺装置采用高中压调压撬。调压撬主要设计参数如下： 进气：本撬进气设计压力1.45MPa，进站管径为DN300，设计最大进气流量为25000Nm3/h；计量、调压段均分为2路，单路设计流量为25000Nm3/h； 调压、计量段：本撬调压至0.36MPa，采用涡轮流量计G2500，和调压阀+超压切断阀形式，管道分为2路，单路设计流量为25000Nm3/h，一用一备； 中压出站：至中压管道出站管道压力为0.36MPa，设计压力为0.4MPa，高峰小时流量为25000Nm3/h，出站管径为DN400。 调压站设置紧急切断和放散系统，可保障压力超限时不危害设施安全，设置天然气集中放散装置，放散气体集中放散。 本项目站内工艺管道采用无缝钢管，埋地管道外防腐层采用特加强级防腐，避免发生天然气泄漏；关键的阀门选用进口阀门，以减少漏气的可能性。 图5-2 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污环节描述： （1）次高压管道来气 本项目天然气来自上游的次高压管道，进气压力1.45MPa。 （2）过滤 该过程是通过过滤分离器进行的。过滤分离器的作用是对天然气进行精细过滤，保护计量仪表和调压装置等，并确保调压和计量精度。为便于检查，维修方便，本工程选用配有锁环型快开盲板的过滤分离器，双向两级过滤，一体式结构；即气流首先与壳体内表面及内部滤芯支撑物发生碰撞与冲击，分离掉其中较大的杂质，再经滤芯过滤，保证过滤精度及过滤效率。该过程会产生过滤滤渣（S1）和设备运行噪声（N1）。 （3）计量 调压站设有气体流量计量系统，本项目计量采用涡轮流量计，可满足调压站和上游供气方贸易气量的比对需求。该过程会产生设备运行噪声（N2）。 （4）调压 该过程是通过调压系统进行完成的。调压系统包括调压器、指挥阀（或指挥器）、指挥器的过滤器、切断阀、直管段、异径管以经济压力信号管等设备。其中，调压器是调压站项试验区高压、次高压、中压管网供气的主要工艺设备，本工程所选调压器内置或外置超压自动切断装置，并具有将切断信号远传至控制室计算机显示的功能，当某一调压回路发生超压故障时，内置或外置的超压切断装置可将调压器切断，同时通过控制系统切换到备用管路，以确保供气连续。该过程会产生放散废气（G1）和设备运行噪声（N3）。 （5）出站 调压后的天然气出站供给下游用气户，出站压力0.36MPa。 5.2.2营运期主要因子 根据营运期工艺及产污环节分析，项目运营期主要污染产生环节及污染因子如下表。 表5-3 项目运营期污染环节及因子 分类 产污环节 污染物及污染因子 大气 调压、检修 非甲烷总烃（G1） 废水 员工 生活废水：pH、COD、SS、NH3-N 噪声 设备运行 噪声（N1~N3） 固废 过滤 过滤滤渣（S1） 设备检修 废滤芯 员工 生活垃圾

5.2.3营运期主要污染源 1、大气污染物及与源强分析 （1）正常工况下废气产生及排放源强 本项目输配过程为密闭过程，在正常情况下，无天然气排放。 （2）非正常工况下废气产生及排放源强 本站运营期只有检修和压力超高时因保护设备的需求，才有少量的天然气通过放散管排放。 1）系统超压放散废气产生及排放情况 当输气管到发生非正常超压时，设置于相应工艺管道上的安全保护装置（安全放散阀）会自动做出反应，排出天然气。由于本工程各工序设置有较完善的自动化控制系统，一般在管道放散阀发生超压排放的频率极低，排放量也较少。根据有关资料和类比调查，放空频率约1~2次/年（本次评价取2次），每次持续时间几十秒~5分钟（本次评价取5分钟）。每次最大放空量约5m3，天然气密度约为0.75kg/Nm3，则超压放散天然气最大排放量为3.75kg/次（7.5kg/a）；根据天然气成分，非甲烷总烃约占2.332%，则放散的天然气中非甲烷总烃废气约0.17kg/a。超压放散天然气通过1根15m的放散管排放。 2）设备检修放散废气产生及排放情况 根据工艺要求，每年检修一次，每次天然气放散量在10~15Nm3（本次按15Nm3计），每次10min左右，天然气密度约为0.75kg/Nm3，则天然气最大排放量为11.25kg/次（11.25kg/a）。根据天然气成分，非甲烷总烃约占2.332%，则放散的天然气中非甲烷总烃废气约0.26kg/a。设备检修放散天然气通过通过1根15m的放散管排放。 2、废水污染物及与源强分析 项目用水主要为员工生活用水和绿化用水。废水主要为职工生活污水。 本项目职工定员为10人，均不在站内食宿。 项目用水情况见下表。 表5-4 项目日用水量及产污明细表 序号 名称 用水标准 日用水量（m3） 产污系数 日废水量（m3） 1 人员生活用水 50L/人·d（10人） 0.5 0.8 0.4 2 绿化用水 0.9m3/（m2·a）（1967m2） 4.85* 0 0 总计 / 5.35 / 0.4 注：“*”绿化用水系按照365天折算值。 图5-3 项目水平衡图（m3/d） 废水排放情况： 雨污分流制，雨水经雨水管道收集至市政雨水管网；废水主要为职工生活废水，经厂区化粪池收集后接管入安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂，污水处理厂尾水再生利用，不外排。本项目主要水污染物产生和排放情况见下表。 表5-5 项目水污染物产生和排放情况 废水来源及项目 废水量(t/a) 污染物产生及排放 COD BOD5 NH3-N SS 生活污水 （化粪池收集） 浓度（mg/L） 146 300 180 20 200 产生量（t/a） 0.044 0.025 0.003 0.029 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂接管标准（mg/L） — 500 180 45 400 项目污染物进污水处理厂纳管量(t/a) 146 0.044 0.025 0.003 0.029 项目废水最终进入环境量（t/a） 0 0 0 0 0 注：项目废水接管入安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂，污水处理厂尾水再生利用，最终进入环境量为0。 2.3噪声源强分析 项目噪声源主要为生产设备和辅助设备运行时产生的设备噪声，设备的噪声强度在70~75dB(A)之间。其主要设备噪声源强见表5-6。 表5-6 正产工况下主要设备噪声源强 单位：dB(A) 设备名称 数量（台） 噪声性质 1m处单台设备源强dB(A) 降噪措施 降噪效果dB(A) 降噪后单台设备源强dB(A) 与各厂界距离（m） E S W N 调压撬 1 机械噪声 70~75 减振设施、围墙隔声 15 60 7 5 30 41 2.4固废废弃物 本项目固体废弃物包括过滤产生的废滤渣、过滤器更换产生的废滤芯以及职工生活垃圾。 废滤渣：在输气管线的长期运行过程中，可能存在不可预测因素，为保证输气质量，在计量装置前设置了过滤分离器，依靠过滤元件的过滤作用将管道中的固体分离出来。项目过滤废渣中含有铁锈、污泥、矿物油等，预计产生量0.12t/a，归类为《国家危险废物名录》（2016年）中HW08废矿物油与含矿物油废物，废渣用专用容器收集后暂存于危废库，然后定期委托有资质单位安全处置。 废滤芯：废滤芯年产生量约0.01t/a，归类为《国家危险废物名录》（2016年）中HW49其它类废物，用专用容器收集后暂存于危废库，然后定期委托有资质单位安全处置。 生活垃圾：项目劳动定员10人，每人每日排放生活垃圾按0.5kg计，则垃圾产生量约为1.825t/a，集中收集后交环卫部门进行处理。 建设项目营运期副产物产生情况汇总见表5-7，固体废物分析结果汇总见5-8。 表5-7 建设项目固废产生情况汇总表 序号 名称 产生 工序 形态 主要成分 预测产生量 （吨/年） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 废滤渣 过滤 固 铁锈、污泥、矿物油等 0.12 √ — 《固体废物鉴别标准 通则》 2 废滤芯 设备检修 固 金属、污泥、矿物油等 0.01 √ — 3 生活垃圾 员工生活 固 / 1.825 √ —

表5-8 本项目危险废物产生量及处置情况 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 废滤渣 HW08 900-249-08 0.12 过滤 固态 铁锈、污泥、矿物油等 有毒有害有机物等 30 T/In 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 2 废滤芯 HW49 900-041-49 0.01 设备检修 固态 金属、污泥、矿物油等 有毒有害有机物等 365 T/In

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 放散管 | 非甲烷总烃 | 0.00043t/a | 0.00043t/a |
| 水污 染物 | 生活 污水 | 污水量 | 146t/a | 处理后全部回用，最终外排量为0 |
|  |  | COD | 300mg/L；0.044/a |  |
|  |  | BOD5 | 180mg/L；0.025t/a |  |
|  |  | NH3-N | 20mg/L；0.003t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L；0.029t/a |  |
| 固体 废物 | 工艺区 | 废滤渣 | 0.12t/a | 0t/a |
|  |  | 废滤芯 | 0.01t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.825t/a | 0t/a |
| 噪声 | 项目噪声源主要为生产设备和辅助设备运行时产生的设备噪声，设备的噪声强度在70～75dB(A)之间。 |
| 主要生态影响： 项目周边无风景名胜区和文物保护区，也无国家法定保护的动植物，因此对区域生态环境的影响较小。 |

# 七、环境影响分析

1.施工期环境影响分析 1.1施工期废气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工期间的扬尘主要来自汽车扬尘、物料堆场产生的风力扬尘。 ①汽车行驶扬尘 汽车行驶扬尘主要为路面扬尘以及由车辆车轮附带的泥土产生的扬尘，本项目利用周边已建成的道路，水泥和沥青路面，含尘量少，为此，由城市道路路面引起的路面扬尘基本可忽略。 本项目汽车行驶扬尘主要有施工场地便道路面以及施工车辆车轮上附带的泥土掉落至路面产生的扬尘，根据有关资料分析，汽车行驶扬尘其产生量与路面含尘量、汽车车型、车速等有关，根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； V—汽车行驶速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆5吨卡车通过一段长度为1km 的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度条件下，产生的扬尘量。 表7-1 不同车速和路面清洁程度条件下的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量车速 0.1kg/m2 0.2 kg/m2 0.3 kg/m2 0.4 kg/m2 0.5 kg/m2 1.0 kg/m2 5 km/h 0.0283 0.0476 0.0886 0.0801 0.0947 0.1593 10 km/h 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 km/h 0.1180 0.1429 0.1937 0.0000 0.2841 0.4778 25 km/h 0.6386 0.2382 0.3228 0.4006 0.4736 0.7964 由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面尘土量越大，扬尘越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清洁是减小扬尘的有效手段。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离 5 20 50 100 TSP小时平均浓（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 结果表明：每天洒水4~5 次，可有效地控制施工扬尘，TSP 污染物扩散距离可缩小到20m~50m 范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段之一。 ②风力扬尘 主要为露天堆场和裸露场地产生的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在天气干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q—起尘量，kg/吨•年； V50—距地面50 米处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒含水率，%。 由公式可见，这类扬尘的主要特点与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保持物料一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。扬尘在空气中的扩散稀散也与风速等气象条件、沉降速度有关。不同粒径的沉降速度见下表。 表7-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径（μm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 由上表可知，粉尘的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm 时，主要影响范围在扬尘产生点下风向近距离范围内，而对外环境影响较大的是一些粒径微小的粉尘。 因本工程在施工阶段，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘周围环境会有一定影响的。因此建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，应从车辆途经路段、车辆行驶速度以及车辆轮胎清洁度，施工工地堆场、裸露地表等方面采取合理可行的污染控制措施，最大程度减轻其污染程度。 距离项目最近的敏感点为南侧约443m的临涣煤矿工人村，根据《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）、安徽省生态环境厅和安徽省住房城乡建设厅联合颁布的《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》、安徽省住房城乡建设厅颁布的《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政[2013]89号）以及《关于印发淮北市大气污染防治实施细则的通知》要求，为减小施工期扬尘对周围环境产生的影响，建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，本环评要求采取以下措施： ①施工企业要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施； ②施工现场实行围挡封闭，围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏； ③施工现场出入口配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路； ④施工现场内裸露场地应当采取覆盖或绿化措施； ⑤施工现场设置洒水降尘设施，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水；安排专人定时洒水降尘； ⑥施工现场要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖；在对弃土和废渣外运方面，采用密闭化运输车辆运输，杜绝施工废渣沿途抛洒； ⑦运土卡车及建筑材料运输车应采用加盖专用车辆或配置防洒落装置，不应装载过满，应采取遮盖、密闭措施，并规划好运输车辆的运行路线与时间，昼间应避免在交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶并减少沿途抛洒，并及时清扫，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒； ⑧施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； ⑨运进或运出工地的土方、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。风速过大时停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理，根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》：建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。加强道路扬尘综合整治。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020年底前，地级及以上城市建成区达到70%以上，县城达到60%以上，重点区域（包含安徽）要显著提高。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。 综上所述，拟建项目施工期产生的扬尘只要采取以上措施处理后，对周边环境影响较小。 （2）汽车尾气 施工车辆（工程车）、施工机械（挖掘机、推土机等）等一般均采用柴油为燃料，产生CO、HC、NOX等尾气污染物，车辆以及施工机械分布较散，大部分为流动性，产生情况表现为局部和间歇性，其排放量也较小，经自然扩散后，其对周边环境敏感点以及周边大气环境影响不大。 由于本项目建设规模较小，施工时间较短，故采取上述措施后，本项目施工期产生的废气对周围环境不会产生明显的不利影响，且随着施工期的结束影响即消除。 1.2施工期废水环境影响分析 （1）建筑废水 施工期的建筑废水为混凝土搅拌、车辆冲洗等活动产生的废水，主要污染物为SS和石油类，施工期间设置的临时油水分离器、沉淀池，建筑废水经油水分离器、沉淀池处理后回用于建筑用水，底泥及时进行清运处理。 （2）生活污水：由工程分析可知，施工期生活废水产生总量为0.8m3/d，生活污水通过设置的临时化粪池收集后，通过自建管网接入市政污水管网，接管入安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂。 由于本项目建设规模较小，施工时间较短，故采取上述措施后，本项目施工期产生的废水对周围环境不会产生明显的不利影响，且随着施工期的结束影响即消除。 1.3施工期噪声环境影响分析 土建施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。据同类型调研，本项目建设期的噪声主要来自建筑物建造时各种机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等施工作业噪声。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。下表列出了常见的施工机械的噪声级和频谱特性。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB(A)。严禁采用冲击式打桩机，应采用噪声相对较小的静压灌注桩或其他技术。 （1）施工期噪声控制标准 本项目建设期机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，其标准限值见表7-4。 表7-4 建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011） 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 （2）施工期噪声衰减情况 由于本工程非特殊工程，不需特殊的施工机械，施工过程产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可单独考虑其扩散衰减，即预模型可选用： L2=L1-20lgr2/r1 (r2>r1) 式中：L1、L2 分别为距声源r1、r2 处的等效A 声级，dB(A)； r1、r2为接受点距声源的距离，m。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L： △L=L1-L2=20lgr2/r1 经计算，噪声值随距离衰减的结果衰减的结果见表7-5。 表7-5 噪声值随距离的衰减关系 距离(m) 1 10 50 100 150 200 600 △L dB(A) 0 20 34 40 43 46 57 参照表中设备噪声声压级，各阶段均以噪声最高的设备计算，在不考虑沿途吸声、隔声措施的前提下，工程施工噪声随距离衰减后的结果如表7-6所示。 表7-6 施工噪声值随距离的衰减值 阶段 距离（m） 声源值 dB(A) 10 50 100 150 200 560 600 土方 推土机 85 71 65 62 59 50 48 结构 电锯 95 81 75 72 69 60 58 装修 木工刨 95 81 75 72 69 60 58 由上表计算结果可知，昼间施工机械最大超标范围为560m以内。由于本项目周边敏感点较多，此外，施工过程中各种车辆的运行，将会引起道路沿线噪声级增加，为减小施工噪声对周围环境产生的影响，环评要求采取以下控制措施： ①在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 ②施工单位要合理安排施工作业时间，夜间（22:00～6:00）、中午（12:00~14:00）禁止一切产噪设备施工，如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围噪声敏感点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 ③施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 ④对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 ⑤混凝土搅拌机、木锯等高噪音设备需要设置在临时隔声棚内。 由于本项目建设规模较小，施工时间较短，故采取上述措施后，本项目施工期产生的施工噪声对周围环境不会产生明显的不利影响，且随着施工期的结束影响即消除。 1.4施工期固体废物环境影响分析 （1）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要为余土、废砖块、混凝土块、废木料、钢筋头等，建筑垃圾产生量约80t，大量的建筑垃圾堆放不仅影响景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物能回收利用部分回收利用，不能回收利用部分必须及时处理。建筑废水沉淀过程中会产生少量的底泥，底泥干化后及时外运处理。 （2）施工人员的生活垃圾 施工期生活垃圾产生量约为10kg/d，主要为有机物等食品或饮料包装，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。本项目生活垃圾拟采取定点堆放，由环卫部门统一收集后及时清运，不会对周围环境造成明显的不利影响。 2.营运期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 本项目输配过程为密闭过程，在正常情况下无天然气排放，只有检修及压力超高时因保护设备的需要，才有少量的天然气通过放散管排放。项目天然气年排放量19.35kg，其中非甲烷总烃废气排放量0.00043t/a，排放量很小，通过1根15m高的放散管高空排放。天然气放散时间段，排放的天然气进入环境后，通过大气扩散、稀释，对周边环境影响很小，不会改变区域空气环境质量功能区划。 另站内总平面布局采用分区布置，工艺装置区布置在地块南侧，办公用房布置在地块西北侧，放散管布置在地块西南角。调压站内构筑物均按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）的要求进行设计，调压站相关设备与站内外其他建、构筑物距离均满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）要求。 2.2水环境影响分析 1、废水产生及排放情况 由本项目无生产废水。项目废水主要为员工生活污水，污水排放量为146t/a。职工生活废水，经厂区化粪池收集后接管入安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂，污水处理厂尾水再生利用，不外排。 表7-7 项目水污染物产生和排放情况 废水来源及项目 废水量(t/a) 污染物产生及排放 COD BOD5 NH3-N SS 生活污水 （化粪池收集） 浓度（mg/L） 146 300 180 20 200 产生量（t/a） 0.044 0.025 0.003 0.029 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂接管标准（mg/L） — 500 180 45 400 项目污染物进污水处理厂纳管量(t/a) 146 0.044 0.025 0.003 0.029 项目废水最终进入环境量（t/a） 0 0 0 0 0 2、项目废水接管可行性分析 （1）污水处理厂概况 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂现建设规模为 20000m3/d，远期建设处理规模为 90000m3/d。主要建有格栅渠及提升泵站、调节池及事故池、A/O 池、二沉池、化学氧化段、石英砂过滤、RO 反渗透装置及配套的污泥浓缩池、加药间、污泥压滤间、配电间、综合辅助用房等。污水厂设计的生化工艺段出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)，本工程污水处理厂出水水质应执行一级A标准，处理后的废水再进入深度处理系统。深度处理系统具体指标要求，以各用水企业要求为准。 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂工艺流程见图7-1。 图 7-1 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂工艺流程图 工艺说明： 1）污水预处理系统 污水预处理系统主要包括粗格栅、提升泵站、调节池、水解酸化池。 厂内设进水井、粗格栅及提升泵站 1 座，粗格栅及提升泵站：设进水井一座，与工业园区总排污口相连，进水井内设有厂内污水排入口、闸门等。设置提升泵，用来提升污水以满足后续污水处理流程及竖向的衔接要求。采用地下钢筋混凝土矩形集水池，泵房与机械格栅合建，污水经机械格栅后，由泵提升经后进入调节池池。 之后经过调节池水泵提升，污水进入水解酸化池内，在该池内将大分子难降解有机物分解成为可降解的小分子物质，有利于后续生化单元的处理效率提高。 2）生化处理系统 污水由水解酸化池内自流进入 A2/O 生化反应池内，在 A2/O 生化反应池内进行不间断的厌氧/缺氧/好氧反应。 厌氧区：该反应区内溶解氧控制在 0.2mg/L，主要是在池内进行搅拌，保证活性污泥与污水进行充分混合。在该反应区内实现去除 COD，释放磷的反应过程。 缺氧区：该反应区内溶解氧控制在 0.2~0.5mg/L，主要是在池内进行搅拌，保证活性污泥与污水进行充分混合。在该反应区内实现反硝化脱氮过程，同时去除 COD。 好氧区：通过人工曝气充氧的方法，控制溶解氧控制在 1.5~2.5mg/L，在该反应区内主要去除有机物、进行硝化反应及大量吸收磷。 鼓风机房：向曝气池充氧。 污水经过生化反应后进入二沉池内，在二沉池内进行泥水分离，大量污泥实现回流进入 A2/O 生化反应池，少量剩余污泥排入污泥池内。 3）深度处理系统 污水流入高级氧化池内，在高级氧化池内投加臭氧作为氧化剂，进行氧化反应，去除难生化处理有机物及其他，降低废水色度，为尾水回用奠定基础。 本项目处理后尾水作为中水回用于区域企业。首先通过混凝沉淀及过滤可以保证回用水色度及浊度。可满足悬浮物及有机物回用的浓度要求。同时为高档次回用水脱盐提供预处理，以提高脱盐效率和产水率。 4）RO脱盐系统 本项目处理的废水中电厂循环冷却水及纯水系统排水所占比例较大，同时其他企业废水中无机盐浓度较高。对于大部分企业对于回用水中TDS求较高，经过RO装置脱出无机盐，出水即可满足区域所有企业的用水标准。 RO装置浓水收集后用于洗煤厂、砖瓦厂等用水水质要求较低的企业， 从而实现污水循环利用，零排放的目的。 园区污水处理厂处理废水不外排，经污水处理厂内部再生水系统处理装置处理后回用，不外排，再生水处理系统工艺流程如下： 图 7-2 再生水系统处理工艺流程框图 污水处理厂生化处理系统主要处理区域生活污水和企业产生的有机废水，处理规模为10000m3/d，其中生活污水按照4000m3/d，其他6000m3/d 为企业预处理达到接管标准的有机工业废水。安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地为零排放园区，区内废水需要处理后全部回用。因此，再生水处理对象为生化系统处理后尾水及区域产生的无机废水（主要为中利电厂的循环冷却水排污水及纯水制备装置的排污水）。再生水处理系统的设计规模为20000m3/d。污水处理厂目前已建成运营。 （2）废水接管可行性分析 1）水量 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂的已建成规模约为20000m3/d，具体如下： 污水厂进水量：该污水厂服务区域为安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，生化 处理系统规模为10000m3/d，其中生活污水4000m3/d，其他6000 m3/d 为企业预处理达到接管标准的有机工业废水。区域产生的无机废水（主要为中利电厂的循环冷却排污水、纯水制备装置排污水）10000 m3/d。有机废水和无机废水合计入厂总量为20000m3/d。 污水厂出水量（回用量）：本工程污水经深度处理后作为中水进行再生利用。预处 理后的废水进入RO系统脱出废水中无机盐，所产中水（再生水）主要用途为：用于园区内中利电厂等企业作为循环冷却补充水（17290m3/d）、园区绿化（500m3/d）、园区道路洒水（30m3/d）、车辆冲洗（100m3/d）、建筑施工杂用水等（80m3/d），中水回用量合计18000m3/d。 污水处理厂已建成，目前处于正常运营阶段，本项目新增排污水量约0.4m3/d，占污水厂处理能力的0.002%。因此，根据污水厂的处理能力和现有、计划接管水量的统计，从水量上分析本项目废水接管至园区污水处理厂是可行的。 2）水质 本项目废水主要为生活废水，水质简单，可满足园区污水处理厂的接管标准限值要求，接管排入安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂，不会影响园区污水处理厂的正常运行。 因此，从水质上来说，本项目废水接管安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂处理是可行的。 3）服务范围及管网衔接 园区正在铺设污水管网，本项目在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂收水范围内。且项目建成后，项目西侧的湘淮路基本建设完成，项目自建污水管网与西侧湘淮路市政污水管网相接，管网可接管。 综上，项目废水接管安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂可行。项目废水经污水处理厂深度处理后回用，不外排，不会对周边水体产生影响。 2.3噪声环境影响分析 在正常情况下，调压站工艺设备噪声较低，均低于75dB（A）；放散过程中，放散管气流噪声较高，可达到100~110dB（A），放空时间约10min。 1、正常工况下噪声影响 （1）项目噪声源基本情况 项目主要噪声源为调压站工艺设备产生的噪声，根据资料类比分析，其产生的噪声值一般在70～75dB(A)之间。 （2）噪声传播预测模型： 预测模式选用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式，其数学表达式如下： 单个噪声源预测公式： 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式： 式中： r — 预测点到声源的距离，m； Adiv — 距离衰减，dB； Abar — 遮档物衰减，dB； Aatm — 空气吸收衰减，dB； Aexc — 附加衰减，dB。 距离衰减Adiv、遮档物衰减Abar、空气吸收衰减Aatm、附加衰减Aexc均按《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式计算。 （3）噪声影响预测与评价 建设项目建成后预计厂界噪声贡献状况见表7-8。 表7-8 正常工况下环境噪声预测结果（单位：dB(A)） 测点 贡献值 昼间 夜间 东厂界 43.1 43.1 南厂界 46.0 46.0 西厂界 30.5 30.5 北厂界 27.7 27.7 预测数据分析评价表明：项目建成后排放的噪声对各测点周围声环境影响不明显，厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准（即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)），因此，正常工况下本工程运营期设备噪声对周围环境影响较小。 2、非正常工况噪声影响分析 本项目非正常工况主要为放散过程，放散管气流噪声可达100~110dB（A），放散时间约10min，在昼间进行，根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）推荐的预测方法进行预测，预测结果见下表。 表7-9 非正常工况下环境噪声预测结果（单位：dB(A)） 测点 声源与厂界距离（m） 贡献值 昼间 东厂界 89 71.0 南厂界 6 94.4 西厂界 10 90.0 北厂界 56 75.0 临涣煤矿工人村 449 57.0 有预测结果可知，非正常工况下，放散管气流噪声对厂界噪声贡献值不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准。项目周边最近敏感点为南侧443m处的临涣煤矿工人村，经预测可知，放散噪声对其贡献值57.0dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 由于项目放散时间很短，放散频率一般为每年一次，属于瞬时噪声，影响时间较短。 2.4固废 （1）固体废弃物产生及处置情况 ①固体废物产生及分类 根据工程分析，项目运营期产生的固体废物主要包括危险废物以及员工生活垃圾。危险废物主要为废滤渣和废滤芯。 ②固体废物处置情况 危险废物处置：废滤渣和废滤芯，经厂区内危废暂存设施暂存后委托有资质单位进行处理处置。项目拟在站内辅助用房内设置一间5m2的危废库。地面铺设水泥地面，并在水泥中加入防渗剂进行防渗处理，然后铺设环氧树脂地坪，进行防腐处理，确保其防渗系数≤10-10cm/s，满足重点防渗要求。本次评价要求危废库出入口设置围挡。通过上述措施可使重点其防渗层渗透系数危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中（防渗），然后由有资质的处置单位定期运走安全处置。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 生活垃圾：生活垃圾由环卫部门定期清运。 （2）影响分析 ①一般固废环境影响分析 项目生活垃能得到有效处置，不会产生二次污染，对周边环境影响很小。 ②危险废物环境影响分析 Ⅰ、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 a. 危险废物贮存场所（设施）防治要求 项目拟在站内辅助用房内设置一间5m2的危废库。 危险废物贮存的一般要求：所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施；在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存；在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，必须将危险废物装入容器内；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；装载半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间； 盛装危险废物的容器上必须粘贴标签。 本项目产生的危险废物为固态危废，分别用专有的塑料桶分别收集后，贴上标签，储存于危废库内，分区堆放。故项目危险废物贮存满足一般要求。 危险废物贮存容器的要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70 毫米并有放气孔的桶中。 本项目固态危废废滤渣和废滤芯使用专用的塑料桶收集。塑料桶必须完好无破损，满足危险废物贮存容器要求。 危险废物集中贮存设施的选址原则： 标准 标准内容 相符性分析 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 ①地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；②设施底部必须高于地下水最高水位；③应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据；④应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害入洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；⑤应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外；⑥应位于居民中心区常年最大风频的下风向 项目危废库位于站内辅助用房西侧，选址能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求 危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 项目固态危废主要为废滤渣和废滤芯，与危险库建筑材料及地面相容；项目危废库设施满足设计原则。 危险废物的堆放原则：基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7 厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量；危险废物堆要防风、防雨、防晒、防渗漏；产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里；不相容的危险废物不能堆放在一起。 项目危废库混泥土地面添加了防渗剂，地面铺设了环氧树脂地坪，防渗系数满足≤10-10厘米/秒的要求。且危废库设置满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求。各危废不会产生反应，不相冲。 b.危废库贮存能力要求 项目危废库占地面积5m2。容器桶采用50L的方形塑料容器桶，主体直径0.4m，每个容器桶占地0.16m2。项目危废库分区贮存，有效贮存面积约4m2，最大贮存能力约1吨。 本项目建成后全厂危废产生量为0.13t/a。公司定期将危废外送处置，一般最长暂存时间为1个月，危废储存场所内贮存量约0.13t，在危废库最大容量范围内。因此本项目建成后危废暂存间面积能够满足全厂危废贮存需求。 c.危废贮存对周边环境影响 本项目危废主要为废滤芯和废滤渣，不属于易挥发的物质，对周围大气环境影响较小；项目危废存放于危废暂存间内，危废暂存间铺设防渗材料，危废不会进入地下水和土壤中，不会对项目周围地下水和土壤产生影响。 Ⅱ、运输过程的环境影响分析 本项目危废主要为废滤芯和废滤渣。危废暂存间严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，项目危废定期由有资质单位处理处置。 本项目危废厂内运输过程中不会产生滴漏，不会散落或泄露至厂外，对周边环境影响较小。 本项目的危险废物均按要求填写危险废物转移联单和签订委托处置合同。本环评要求建设单位就近选择危废处置单位，由危废处理公司负责运输和处理。托运过程中，车厢为密闭状态，不会对沿线环境敏感点产生影响，同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。 采取以上处置措施后，本项目危险固废对周围环境影响较小。 Ⅲ、委托利用或者处置的环境影响分析 项目危险废物集中收集后暂存于危废库内，然后定期委托有资质单位安全处置，厂区内不进行处理。本次评价建议建设单位在省内寻找危废处置单位。建设单位签订危废处置合同后上报环保局，并在后期运行过程中做好危废台账，执行危险废物转移联单制度。 （3）污染防治措施技术经济论证 危废污染防治措施技术可行性： ①贮存场所（设施）污染防治措施 所有纳入危险废物范畴的固体废物在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。 贮存场所严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。 表7-10 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号 产生 环节 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 贮存 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 过滤 废滤渣 HW08 900-249-08 危废暂存间 5m2 桶装 堆放 1t 1月 2 设备检修 废滤芯 HW49 900-041-49 桶装 堆放 ②运输过程的污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 综上，项目危废处置措施技术可行。 危废污染防治措施经济可行性： 本项目危废库建设投资约2.5万元，占项目总投资412.96万元的0.61%，在项目可承受范围内，经济可行。 （4）评价结论 综上分析，项目固废均可得到有效安全处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小，满足环保要求。 2.5土壤环境影响预测与评价 本项目属于“三十二、燃气生产和供应业-94、城市天然气供应”类别，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于Ⅳ类项目，不需要开展土壤环境影响评价。 2.6地下水影响评价 本项目属于“三十二、燃气生产和供应业-94、城市天然气供应”类别，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评价。 2.6风险影响分析 环境风险是通过环境介质传播的，由自发的原因或人类活动引起的具有不确定性的环境严重污染事件。环境风险评价就是分析环境风险事件隐患、事故发生概率、事件后果、并确定采取的相应的安全对策。 根据《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环发〔2010〕113 号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，需要对本项目建设进行环境风险评价，通过评价认识本项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从中提高风险管理的意识，提出本项目环境风险防范措施和应急预案，杜绝环境污染事故的发生。 2.6.1环境风险识别和源项分析 2.6.1.1风险潜势初判 2.6.1.1.1环境敏感程度（E）的确定 1、大气环境敏感程度 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），大气环境敏感程度分级见下表： 表7-11 大气环境敏感程度分级 分级 大气环境敏感性 E1 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500米范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数大于200人 E2 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1 万人，小于 5 万人；或周边500米范围内人口总数大于500人，小于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 E3 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500米范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数小于100人 本项目周边500米范围主要为临涣煤矿工人村、临涣水务股份有限公司、淮北相淮水泥有限责任公司等，总人数约为1800人，大于1000人，因此，本项目大气环境敏感程度为E1。 2、地表水环境敏感程度 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），地表水环境敏感程度分级见下表： 表7-12 地表水环境敏感程度分级 环境敏感目标 地表水功能敏感性 F1 F2 F3 S1 E1 E1 E2 S2 E1 E2 E3 S3 E1 E2 E3 表7-13 地表水功能敏感性分区 敏感性 项目场地的地下水环境敏感特征 敏感F1 排放点进入地表水水域环境功能为 II 类及以上，或海水水质分类第一类； 或发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨国界的 较敏感F2 排放点进入地表水水域环境功能为 III 类及以上，或海水水质分类第二类； 或发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 低敏感F3 上述地区之外的其他地区 表7-14 环境敏感目标分级 分级 环境敏感目标 S1 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍惜濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地； 红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 S2 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；滨海风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 S3 排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 本项目地表水功能敏感性分区为F3，环境敏感目标分级为S3，因此，地表水环境敏感程度分级为E3。 地下水环境敏感程度 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），地下水环境敏感程度分级见下表： 表7-15 地下水环境敏感程度分级 包气带防污性能 地下水功能敏感性 G1 G2 G3 D1 E1 E1 E2 D2 E1 E2 E3 D3 E2 E3 E3 表7-16 地下水功能敏感性分区 分级 项目场地的地下水环境敏感特征 敏感G1 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 较敏感G2 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 不敏感G3 上述地区之外的其它地区 表7-17 包气带防污性能分级 分级 包气带岩土的渗透性能 D3 Mb≥1.0m，K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 D2 0.5m≤Mb＜1.0m， K≤1×10-6cm/s，且分布连续；Mb≥1.0m，1×10 -6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 D1 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 本项目场地内包气带厚度Mb≥1.0m，场地包气带垂向渗透系数平均为10-6~10-4cm/s，因此，本项目包气带防污性能分级为D2。 本项目评价区附近无集中式和分散式地下水饮用水源地，无分散式居民饮用水水源地，无特殊地下水资源保护区，不在水源地准保护区以外的补给径流区内，也不在特殊地下水资源保护区以外的分布区。因此，综合判定建设项目的地下水功能敏感性分区为不敏感G3。 由表7-15可知，本项目地下水环境敏感程度分级为E3。 2.6.1.1.2危险物质及工艺系统危害性的确定 根据对项目所涉物质调查，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“表B.1 突发环境事件风险物质及临界量”，确定本项目所涉风险物质为丙烷。 1、Q 值的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，Q 按下式进行计算： 式中：q1，q2……qn-每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2……Qn-每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目所涉及的天然气属于易燃物质，站内设置天然气泄漏探测器，当天然气浓度产国报警限值时，控制室将自动切断天然气管线进口及出口电动阀，阀门关闭后仅站区内管道内留存有天然气。站区进口至出口管道长度为95m，管径0.4m，经计量调压后进入中压管网压力为0.36MPa。经计算，标准状态下站内管段中天然气的体积为47.1m3，天然气密度0.75kg/m3，则站内天然气（以甲烷计）最大在线量35.3kg。 表7-18 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS 号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 天然气（甲烷） 74-82-8 0.0353 10 0.00353 项目Q值 0.00353 由上表可知：本项目Q=0.00353，属于Q＜1。 2.6.1.1.3风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。本项目Q=0.00353＜1，项目环境风险潜势为I。 2.6.1.2 评价等级和评价范围 2.6.1.2.1 评价等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）给出的评价工作等级确定原则见表7-19。 表7-19 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A 由上表可知：本项目综合风险评价等级为简要分析。 2.6.1.7 风险防范措施及应急要求 2.6.1.7.1 防范措施 1、平面布置 本工程天然气接收站总平面布置本着有利生产、方便管理、确保安全、保护环境并结合场地建设的具体情况进行布置，严格执行相关规范的要求。 站内各建、构筑物及工艺设备与站内外建、构筑物的安全间距均严格按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006和《建筑设计防火规范》GB 50016-2006等规范进行控制。站内按功能进行分区布置，各区之间间距严格执行规范要求，站区四周设置2.2m高实体围墙。 2、生产工艺和装置设计要求 站内、外管道及管件的选择均应符合国家有关规范的规定及材质标准。工艺设备及附件均选用性能优良，具有国际或国内权威机构认定的产品。 站内各设备均按要求设安全放散阀，集中至放散管放散，放散前加装阻火器。 设备设有温度计、压力表，相关管道还设有紧急切断装置，以防事故发生。 生产装置的设计除了保证实现工艺过程的要求外，还遵循以下有关规定： （1）设备、建筑物的布置严格按照有关规范的防火间距进行布置。 （2）各装置均设计成密闭系统，在控制的操作条件下使被加工的物料和介质保持在由设备和管道组成的密闭系统内。 （3）控制室设在站房内，与工艺装置保证足够的安全距离，保证它的安全不受外界火灾的影响。 3、建筑结构 站内天然气工艺装置区为甲类生产场所，爆炸危险区域划分为2区。工艺装置区的地面均为不发火花地面。建、构筑物的耐火等级不低于二级，地震烈度按6度设计。 4、电气、仪表 站内的电气、仪表防火设计按照《城镇燃气设计规范》GB50028-2006及其他现行国家标准中的有关规定进行。 （1）防雷 根据生产性质、发生雷电的可能性和后果，场站内的工艺装置和建筑物属于第二类防雷等级，在被保护物上部设置避雷网和避雷针以防止雷击。 （2）静电接地 1）对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均采取静电接地措施。 2）输送天然气的管道在其进出各单元处、爆炸危险场所边界处、分支处等设静电接地设施。 3）全站设统一静电接地网，各装置（单元）的静电接地设施与接地网相连，接地网接地电阻不大于1欧姆。 （3）电气设备和电缆防火设计 电气设计严格遵守《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和其他现行的国家标准。选用性能优良、密封绝缘良好的电缆及电气设备以杜绝火灾隐患。用于爆炸性气体环境的电气设备和灯具是应与该区域的级别相适应的防爆电气设备和灯具。 全部采用阻燃电缆，在电缆沟、电缆穿墙处用防火密封阻燃堵料进行防火封堵。在电缆群、电缆穿墙处、电缆头等处涂刷阻燃涂料。 （4）气体泄漏报警系统 在生产区可能产生天然气泄漏的区域设置可燃气体浓度报警器，站区设集中报警系统，一旦有泄漏发生，在天然气与空气形成爆炸性混合物之前，探测器（或手动报警开关）将信号传至报警器，报警器会发出报警，提示有泄漏，进行报警、紧急切断。 （5）仪表 为了确保全站的安全生产，站内设有必要的仪表，对重要的工艺操作参数进行在线即时监控。 调压器等工艺设备前后设有温度、压力等参数的测定，并可在控制室显示。 整个系统设有可燃性气体浓度报警系统及紧急切断系统，另外在控制室和现场分别设有急停按钮，以备事故状态下进行紧急切断。 5、次高压管线消防安全 首先，次高压管道选材上留有足够裕量，保证次高压天然气管道强度、刚度、韧性等方面的要求。管道壁厚也从严选择，局部特殊地段壁厚还将加厚。 其次，次高压管道的设计、施工必须严格执行国家有关规范、规程，确保和周围建构筑物的安全距离。 管道沿线根据规范要求，设置分段阀门，确保管道的可靠性。 6、站区火宅爆炸事故预防措施 （1）调压站进出口管设置紧急切断阀，当站内发生事故时及时切断气源。 （2）选用操作便利的手动或电动球阀；设超压切断装置，当工艺运行压力超过设定值，自动切断；设安全放散阀，当运行压力超过设定值时，安全放散，保证下游在正常压力下运行。 （3）爆炸危险区域的电器设备选型、安装、电力线敷设等，应符合现行国家标准规定。 （4）遵照“以防为主，防消结合”的方针，为扑救站内初期火宅，在具有火灾爆炸危险的场所设置移动式灭火器材-干粉灭火器，以便灵活有效的扑灭室内外初期火宅，依据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）规定进行配置。 （5）加强员工安全教育，严格规范操作流程。 2.6.1.7.2 应急预案 （1）建立应急指挥机构 企业拟成立应急指挥领导小组，由站内人员组成。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立厂事故应急救援指挥部，负责全厂应急救援工作的组织和指挥。 （2）编制应急预案 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 针对工程的特点及可能出现的风险，首先需采取有针对性的预防措施，避免事故发生。各种预防措施必须建立责任制，落实到部门（单位）和个人。一旦发生环境污染事故，按应急预案采取措施，控制污染源，使污染程度和范围减至最小。 应急预案主要内容列于下表7-20。 表7-20 应急预案主要内容表 序号 项目 内容及要求 1 总则 2 危险源概况 详述危险源类型、数量及其分布 3 应急计划区 生产区、邻区 4 应急组织 工厂：厂指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍：负责事故控制、救援、善后处理 地区：指挥部—负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 专业救援队伍：负责对厂专业救援队伍的支援 5 应急状态分类及应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 6 应急设施、设备与材料 （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；（2）防有毒物质外逸、扩散，主要是水幕、喷淋设备等； 7 应急通讯、通知和交通 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 8 应急环境监测及事故后评估 由专业队伍负责对事故现场进行侦察检监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 9 应急防护措施、消除泄露措施方法和器材 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应，清除现场泄露物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制防火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备。 10 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制指定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 11 应急状态终止 与恢复措施 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 12 人员培训与演练 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 13 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 14 记录和报告 设应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设部门负责管理。 15 附件 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 （3）保证措施 为了能在事故发生后，迅速、准确、有效的进行处理，做好应急的各项准备工作，需对全厂职工进行经常性的应急常识教育，落实岗位责任制和各项规章制度。 1）值班制度：建立专职24小时值班制度，夜间由行政值班和生产调度负责，遇到问题及时处理。 2）检查制度：每月由企业应急指挥领导小组结合生产安全工作，检查应急救援工作情况，发现问题及时整改。 3）例会制度：每季度由事故应急指挥领导小组组织召开一次指挥组成员会议，检查上季度工作，并针对存在的问题，积极采取有效措施，加以改进。 4）如果发生上述事故，电厂应立即启动应急预案，通知当地环保部门，同时提出有针对性的处理措施。 （4）区域联动 建设单位应加强与园区管委会及环保部门沟通，注重与园区突发环境事件应急预案的衔接，确保制定的应急预案具有针对性和可操作性。 2.6.1.8 风险分析结论 建设单位通过加强风险防范措施，设置风险应急预案，可以有效防范风险事故的发生，并给与合理的处置，结合企业在运营期间不断完善的风险防范措施，项目发生环境风险可以控制在较低水平，建设项目的事故风险处于可接受水平。 建设项目环境风险简单分析内容表见表7-21。 表7-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 临涣煤化工基地天然气高中压调压站项目 建设地点 （安徽）省 （淮北）市 （/）区 （濉溪）县 （安徽（淮北）煤化工新型合成材料基地区）园区 地理坐标 经度 E116.6036801° 纬度 N33.615263° 主要危险物质及分布 管道天然气：工艺装置区 环境影响途径及危害后果 大气环境：天然气属于易燃气体，能与空气混合形成爆炸混合物。天然气燃烧爆炸主要产物为二氧化碳和水，对周边大气环境影响较小。 地表水环境：/ 地下水环境：/ 风险防范措施 事故防范措施： （1）调压站总平面布置应符合防范事故的要求，各设备、管道间应设置安全防护距离和防火间距，应有急救设施及救援通道、应急疏散及避难所。 （2）调压站进出口管设置紧急切断阀，当站内发生事故时及时切断气源。 （3）选用操作便利的手动或电动球阀；设超压切断装置，当工艺运行压力超过设定值，自动切断；设安全放散阀，当运行压力超过设定值时，安全放散，保证下游在正常压力下运行。 （4）在站内可能聚集天然气的位置，设置性能可靠的天然气检测报警装置。，天然气检测器和报警器的选用和安装，应符合国家现行标准的有关规定。 （5）爆炸危险区域的电器设备选型、安装、电力线敷设等，应符合现行国家标准规定。 （6）遵照“以防为主，防消结合”的方针，为扑救站内初期火宅，在具有火灾爆炸危险的场所设置移动式灭火器材-干粉灭火器，以便灵活有效的扑灭室内外初期火宅，依据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）规定进行配置。 （7）加强员工安全教育，严格规范操作流程。 填表说明： 本项目风险潜势为Ⅰ。 2.7环境管理与监测计划 （1）环境管理 为了落实本项目的各项环保治理措施和环境管理方案，建设单位应运营过程中加强环境管理，确保各项污染防治措施稳定运行和各污染物达标排放。 （2）污染物排放清单 表7-22 污染物排放清单 分类 污染源 污染物 排放浓度（mg/m3） 排放量 (t/a) 拟采取的 环保措施 排放标准 标准值（mg/m3） 废气 放散管 非甲烷总烃 / 0.01935 一根15m高的放散管放散 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1及表3中标准 / 废水 生活污水 COD 300 0.044 化粪池收集后接管入安徽（新型）煤化工合成材料基地污水处理厂 满足安徽（新型）煤化工合成材料基地污水处理厂接管标准 COD 500 BOD5 180 0.025 BOD5 180 NH3-N 20 0.003 NH3-N 400 SS 140 0.020 SS 45 固体废物 过滤 废滤渣 / 0.12 用专用容器收集，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求 合理处置 设备检修 废滤芯 / 0.01 职工 生活垃圾 / 1.825 收集后送至环卫部门处理 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单的要求 噪声 设备 噪声 / / 低噪设备、基础减震、厂房隔声、优化布局、定期维修 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 昼：65dB（A） 夜：55dB（A） （3）环境监测计划 根据项目污染物特征，运营期污染源监测计划建议如下表所示，具体监测方案参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定。 表7-23 运营期污染源监测计划一览表 类别 排气筒编号 监测项目 监测点位 监测频次 废气 无组织 非甲烷总烃 下风向10m处监控点3个 1年1次 废水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 厂区废水总排口 1年1次 噪声 等效连续A声级LAeq 厂界四周 1次监测/1季度，每次监测1天，昼夜各一次 2.8环保设施投资估算 该项目总投资412.96万元，其中环保投资5万元，约占总投资的1.21%。 表7-24 建设项目环保投资一览表 序号 类 别 治理对象 治理方案 投资 (万元) 1 废气防 治措施 放散管 1根15m高的放散管 1 2 废水防治措施 生活污水 雨污水管网、化粪池（2m3） 1.5 3 噪声防治措施 产噪设备 隔声、减震等降噪措施 0.5 4 固废处置措施 危险废物 设置1间5m2危废库，做防渗防腐 2 生活垃圾 大容量垃圾桶 5 绿化 生态环境 厂区地面绿化 纳入工程核算 总计 5

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 放散管 | 非甲烷总烃 | 1根15m高放散管放散 | 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准 |
| 水污 染物 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池收集后接管入安徽（新型）煤化工合成材料基地污水处理厂，经处理达标后作为中水回用，不外排 | 达到安徽（新型）煤化工合成材料基地污水处理厂接管标准 |
| 固体 废物 | 危险废物 | 废滤渣 | 专用容器收集后暂存厂区危废库内，定期委托有资质单位处置 | 无害化、资源化、减量化 |
|  |  | 废滤芯 |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 等效连续 A声级 | 距离衰减、隔声等降噪措施 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目施工会破坏场地生态系统，造成生物损失。项目制定合理的施工方案，加强施工期管理，施工结束后加强场地绿化，可一定程度上补充生物损失。且绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。项目运营期产生污染物量很少，均能达标排放，预测后对周边环境影响很小。综上，项目建设对区域生态环境影响较小。 |

# 九、结论与建议

1、项目概况 淮北华润燃气有限公司临涣煤化工基地高中压调压站工程项目位于安徽省淮北市濉溪县安徽（淮北）新型煤化工合成基地，拟投资412.96万元，占地面积7019.93m2，主要建设内容包括1套高中压调压计量撬，1栋辅助用房。本工程天然气来自“利辛—淮北”支线，气源为西气东输天然气。设计供气规模：25000Nm3/h，供气压力0.36MPa。 项目环保投资5万元，占总投资的1.21%。 2、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于：“第一类，鼓励类；二十二、城镇基础设施中第10款、城市燃气工程”的要求，属鼓励类项目。且项目已取得淮北市发展和改革委员会核准批复（项目代码：2019-340621-45-02-005724）。 因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 3、规划符合性及选址合理性 （1）规划相符性分析 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地。根据《安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地配套设施修建性详细规划方案》，本工程属于配套设施中燃气调压站工程。项目符合当地规划。 （2）选址合理性分析 本项目位于安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地。 用地相符性：项目已取得濉溪县自然资源和规划局关于本项目的不动产权证（皖[2019]濉溪县不动产权第0027680号），明确项目用地属于公共设施用地。项目用地性质符合规划要求。 项目周边环境相容性分析：项目地东侧现状为空置工业用地，后期规划为临涣煤化工基地综合服务中心；服务中心配套办公用房与本项目厂界最近距离约25m。南侧为空置工业用地。西南侧约125m处为淮北相淮水泥有限责任公司。西侧为空置工业用地。北侧现状为空置工业用地，后期规划为客运汽车站和换乘中心。东北侧规划为交警支队和公安分。项目周边最近敏感点为南侧的临涣煤矿工人村，与项目厂界最近距离约443m。根据表1-6可知，调压站相关设备与站内外其他建、构筑物距离均满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）要求。项目属于公共设施服务工程，项目运营期产生的污染物主要为调压和设备检修时放散的天然气、职工生活污水、设备运行噪声、职工生活垃圾及废过滤芯等，产生的污染物量小，经治理后均能达标排放，预测后对周边环境影响较小，不会改变区域环境质量现状。且项目的建设可有效保障周边民众的生活能源供给和区域经济发展能源供给。因此，项目的建设与周边环境相容。 综上，项目建设选址合理可行。 4、厂区总平面布置合理性分析 站内各建、构筑物及工艺设备与站内外建、构筑物的安全间距均严格按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）等规范进行控制。站内按功能进行分区布置，各区之间间距严格执行规范要求，站区四周设置2.2m高实体围墙。 站内总平面布局采用分区布置，工艺装置区布置在地块南侧，办公用房布置在地块西北侧，放散管布置在地块西南角。站区出入口布置在地块西侧，与湘淮路相接，方便工作人员日常进出和紧急撤离，场地四周均进行绿化。 调压站内构筑物均按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）的要求进行设计，站内建筑物耐火等级均为二级，工艺装置区为甲类生产区域，甲类生产区域地面采用不发生火花混凝土地面。站内构筑物间距设置满足《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）规定。 根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）有关规定，站内设有足够的干粉灭火器。此外，站内设有压力调节阀、手动及电动球阀和安全放散阀。压力调节阀在用气高峰时保证调节阀前管道压力不低于上游关闭压力，且空置流量在额定范围内；手动及电动球阀是站内工艺管路上中药的启闭设备，承担着正常生产过程中开关控制，事故状态下的紧急切断和安全保护；安全放散阀是站内重要的运行安全保护设备。站内各不同压力段均设有一个安全放散阀。进行管道或调压后管道超过设定压力时自动放散。 综上，调压站相关设备与站内外其他建、构筑物距离均满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）要求。项目平面布局合理可行。 5、区域环境质量现状评价 根据淮北市人民政府网站公开的2018年环境质量公报的数据，SO2、NO2年均浓度、CO 24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；该项目区的PM10、PM2.5和O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，则该项目区为城市环境质量不达标区。 2018年我县主要河流沱河、浍河、澥河、王引河、萧濉新河在上游入境水质达到Ⅳ类水质标准的情况下，出境水质基本能够达到Ⅳ类水质标准，部分时段出境断面水质为Ⅲ类。 项目所在地厂界环境噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，该区域声环境质量状况良好。 6、营运期环境影响结论 （1）地表水环境影响 项目废水主要为职工生活污水，经厂区化粪池收集后接管入安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂，污水处理厂尾水再生利用，不外排，不会对地表水体产生影响。 （2）大气环境影响 项目运营期检修会产生少量天然气，通过1根15m高的放散管直接排放。放散管高度满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）要求（放散管管口高度应高出距其25m范围内建筑物2m以上）；本项目放散时间段，不会对周边环境造成明显影响。 （3）声环境影响 本项目主要噪声源为工艺设备产生的噪声，根据资料类比分析，其产生的噪声值一般在70～75dB(A)之间。经预测，对各噪声源采取相应的降噪、减震、厂房隔声措施后，厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的3类标准要求，因此本环境噪声污染对周围环境影响较小。 （4）固体废物影响 危险废物处置：废滤渣和废滤芯为危险固体废弃物，经厂区内危废暂存设施暂存后委托有资质单位进行处理处置。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 生活垃圾：生活垃圾由环卫部门定期清运。 综上所述，在采取以上处置措施后，所有固体废物均能妥善处置，不会对外界环境造成明显影响。 7、总量指标 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制计划，废水总量控制因子为 COD、NH3-N；废气总量控制因子为SO2、NO2、烟（粉）尘、VOCs。根据以上规定，核算本项目污染总量控制指标，具体如下： （1）废气污染物 项目废气为非正常工况下的放散天然气，无需申请总量。 （2）废水污染物总量 废水主要为职工生活废水，经厂区化粪池收集后接管入安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地污水处理厂，污水处理厂尾水再生利用，不外排。其接管总量为COD：0.044t/a、NH3-N：0.003t/a，最终排入环境量COD：0t/a、NH3-N：0t/a，无需申请总量。 （3）固废 项目固废均能得到有效处置，实现“零”排放，无需申请总量。 8、环境影响评价总体结论 综上所述，淮北华润燃气有限公司临涣煤化工基地天然气高中压调压站项目符合国家相关产业政策，选址合理。只要在建设营运过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，本次评价认为，该项目的实施从环境影响角度是可行的。 9、建议 （1）维护并扩大绿化，提升植被覆盖率。 （2）将环境管理纳入生产管理渠道，安排专业技术人员维护环保设施的正常运行。 （3）企业遵循“节能降耗”原则，推行清洁生产，降低产品成本。 （4）建设单位必须加强安全管理，加强设备日常维护及检修，预防风险事故发生。 10、“三同时”验收一览表 建设单位应根据国家建设项目“三同时”管理规定，在项目建设之初同时考虑污染治理设施的建设，污染治理设施的建设应执行“三同时”规定。本项目“三同时”验收一览表见表9-1所示。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 序号 类 别 治理对象 环保措施 验收要求 实施时间 1 废气防 治措施 放散废气 1根15m高放散管放散 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1及表3中标准 与建设项目同时设计，同时施工，同时投产 2 废水防治措施 生活污水 化粪池 满足安徽（新型）煤化工合成材料基地污水处理厂接管标准 3 噪声防治措施 产噪设备 隔声、减震等降噪措施 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准 4 固废处置措施 危险废物 设置1间5m2危废库，做防渗防腐 实现“零”排放，不对外环境产生影响 生活垃圾 大容量垃圾桶

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 其它与环评有关行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 高中压调压撬工艺流程图 附图5 濉溪县总体规划图 附图6 区域水系图 附图7 本项目与淮北市生态保护红线区域位置关系图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。